Практическая работа №1  «Расчет симметричного мультивибратора»

Цель работы:  Произвести расчет параметров цепей транзисторного мультивибратора в автоколебательном режиме. При расчете принять:

- Um - требуемая амплитуда импульса

- f - частота следования (повторения) импульсов

- Длительность среза импульса tc ≤ n*tи (n-в таблице, например: tc < 0,02tn)

- Время восстановления схемы tв ≤ m*tи (m - в таблице, например: tв < 0,2tn)

- Значение коэффициента усиления принять среднее: β = (βмин + βмакс) / 2

- Максимальная температура –      +40°

# Исходные данные для расчета:

| Вариант | Um, В | f, кГц | n | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 10 | 0,02 | 0,2 |
| 2 | 10 | 12 | 0,01 | 0,3 |
| 3 | 12 | 15 | 0,015 | 0,2 |
| 4 | 8 | 20 | 0,02 | 0,3 |
| 5 | 10 | 10 | 0,01 | 0,2 |
| 6 | 12 | 12 | 0,015 | 0,3 |
| 7 | 8 | 15 | 0,02 | 0,2 |
| 8 | 10 | 20 | 0,01 | 0,3 |
| 9 | 12 | 10 | 0,015 | 0,2 |
| 10 | 8 | 12 | 0,02 | 0,3 |
| 11 | 10 | 15 | 0,01 | 0,2 |
| 12 | 12 | 20 | 0,015 | 0,3 |
| 13 | 8 | 10 | 0,02 | 0,2 |
| 14 | 10 | 12 | 0,01 | 0,3 |
| 15 | 12 | 15 | 0,015 | 0,2 |
| 16 | 8 | 20 | 0,02 | 0,3 |
| 17 | 10 | 10 | 0,01 | 0,2 |
| 18 | 12 | 12 | 0,015 | 0,3 |
| 19 | 8 | 15 | 0,02 | 0,2 |
| 20 | 10 | 20 | 0,01 | 0,3 |
| 21 | 12 | 10 | 0,015 | 0,2 |
| 22 | 8 | 12 | 0,02 | 0,3 |
| 23 | 10 | 15 | 0,01 | 0,2 |
| 24 | 12 | 20 | 0,015 | 0,3 |

Зарисовать схему мультивибратора (Учебник «Импульсные и цифровые устройства»,  автор: Браммер – параграф 5.2, пример 5.1)

Определить: 1. Тип транзистора. 2. Сопротивление резисторов в цепи коллектора Rk 3. Сопротивление резисторов в цепи базы R6 4. Емкости конденсаторов С 5. Проверить соответствие времени восстановления допустимому