Практическая работа №6 Тема: Измерение параметров полупроводниковых приборов Цель: Формирование умений: - измерять параметры транзисторов, диодов и микросхем измерительными приборами; - анализировать соответствие параметров проверенных элементов справочными данными; - оценить качество проверяемых элементов и определить пригодность к применению в аппаратуре Оснащение: Испытатель маломощных транзисторов и диодов Л2 – 54; Набор полупроводниковых приборов; Справочник по полупроводниковым приборам и интегральным микросхемам; Технические описания и инструкции по эксплуатации испытаний транзисторов, диодов, интегральных схем. Ход работы: Определение основных параметров полупроводниковых диодов малой и средней мощности Тип диода Прямое напряжение, В Обратный ток, А Заключение о годности Справ. знач. Измер. знач. Справ. знач. Измер. знач. Определение основных параметров полупроводниковых стабилитронов Тип стабилитрона Напряжение стабилизации, U , В Заключение о годности Справ. знач. Измер. знач. Определение основных параметров биполярных транзисторов Тип Вых. пров. мкСм Коэф. перед. тока h21Б Коэф. перед. тока h21Э Обр. ток колл., мк А Заключ. о годности Справ. знач. Измер. знач. Справ. знач. Измер. знач. Справ. знач. Измер. знач. Справ. знач. Измер. знач.