Государственное образовательное учреждение

Среднего профессионального образования

Челябинский Радиотехнический Техникум

Практическая работа №2

По дисциплине: «Электронная техника»

На тему: «Графоаналитический расчет режима работы транзистора включенного по схеме с общим эмиттером».

Выполнил: студент группы _________-

Фамилия Имя _______________________________________________________

Проверил: Шуклин В. А. ___________

Практическая работа №2

Тема: «Графоаналитический расчет режима работы транзистора включенного по схеме с общим эмиттером».

Цели работы:  познакомится с методикой выбора режима работы транзистора. произвести графоаналитический расчет величин, характеризующих линейный (без искажений) режим усиления и параметров элементов схемы (ЭДС источников питания входной и выходной цепей и величину сопротивления нагрузки).

Обеспечение работы: справочник «Транзисторы» под  редакцией Горюнова или Перельмана, ВАХ семейства статических входных и выходных характеристик транзистора, методичка с указаниями по выполнению работы, единый бланк отчета, чертежные принадлежности.

| Схема включения транзистора | Данные для расчета |
| --- | --- |
|  | Транзистор _________________ Амплитудное значение тока входного сигнала _____________ |
| Итоги расчета: путем выбора и графических построений (исходя из целесообразности и свойств заданного транзистора) определить для выбранного режима работы транзистора следующие величины: , ,, , , В процессе расчета построить границу рабочей области (линию предельной нагрузки транзистора) , нагрузочную прямую и рабочую точку на входных и выходных ВАХ, на чертеже построить временные диаграммы изменения входных и выходных токов и напряжений |

Ход работы

1. Пользуясь _______________________________________________________

Определяю предельно допустимые параметры транзистора ________________

Результаты занесу в таблицу

2.Построю границу рабочей области на ______________ВАХ по точкам, координаты которых определю  по формуле (формулам)

_____________-                                                  ____________________

Результаты занесу в таблицу

Вывод:

3. Построю нагрузочную прямую, проходящую через точки, находящиеся на осях  _________________ ВАХ. На оси _________________________

На оси  ________________________-

Уравнение нагрузочной прямой имеет вид ________________________________________

При построении руководствовал(а)ся  соображениями

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Отмеил(а) рабочую точку на нагрузочной прямой  и ее отражением на входной ВАХ

-Точка имеет электрические координаты __________________________________________ При построении точки руководствовался соображениями __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. По электрическим координатам точек на нагрузочной прямой определю _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6. По электрическим координатам рабочей точки на входной ВАХ определю ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7. На входных и выходных ВАХ построю временные диаграммы входных и выходных токов и напряжений. При построении я использовал(а) условие ______________________________________ Построение потребовало (не потребовало) дополнительной прорисовки ветвей ВАХ. Входное семейство ВАХ ________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Выходное семейство ВАХ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Входной ток меняется в пределах от _________________ до __________________ т.е на величину _______________ Входное напряжение меняется в пределах от _________________ до __________________ т.е на величину _______________ Выходной ток меняется в пределах от _________________ до __________________ т.е на величину _______________ Выходное напряжение меняется в пределах от _________________ до _________________ т.е на величину ________________ Суждение о изменение токов и напряжений я сделал(а) на основе _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 8.Расчитал(а ) коэффициенты передачи (усиления) по току, напряжению и мощности. Формулы и расчет привожу ниже __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Итоги и выводы по работе А). Путем расчетов построений и измерений установил(а ) числовые значения величин Б). другие результаты: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Дата: Подпись