Домашняя контрольная работа для студентов заочно - вечернего отделения но курсу «Радиотелевизионная аппаратура»

- Нарисуйте структурную схему приемника (условия заданы в таблице 1). Опишите принцип работы. (Л 1).

- Нарисуйте схему усилительного каскада. Поясните назначение каждого ЭРЭ. Опишите достоинства и недостатки такой схемы. (Л 1)

- Рассчитайте резистивный каскад предварительного усиления по заданным условиям. (Приложение 1)

- Рассчитайте элементы колебательного контура для растянутой настройки по заданным условиям. (Приложение 2)

Таблица 1. Варианты задач для домашней контрольной работы по курсу «Радиотелевизионная аппаратура»

| № по жур- налу | Задача 3 | Задача 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Полоса усиливаемых частот. fн...fв. Гц | Коэффициент частотных искажений. Мн | Напяжение питания коллектора. Ек.В | Входной ток следующего каскада, I вх.сл- мА | Входное сопротивление следующего каскада. RBX с,. Ом | f1 ,MГц | f2,MГц | f3,MГц | С0,пФ |
| 1. | 100-4000 | 1,06 | 10 | 12 | 10 | 10,8 | 10,6 | 10,4 | 39 |
| 2. | 100-5000 | 1,02 | 9 | 10 | 12 | 12,7 | 12,4 | 12,1 | 10 |
| 3. | 100-6000 | 1,05 | 12 | 15 | 15 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 47 |
| 4. | 100-7000 | 1,01 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14,5 | 14 | 12 |
| 5. | 120-8000 | 1,04 | 10 | 17 | 20 | 21,7 | 21,4 | 21,1 | 18 |
| 6. | 100-3000 | 1,06 | 9 | 11 | 13 | 3,6 | 3,3 | 3 | 51 |
| 7. | 120-5000 | 1,05 | 12 | 18 | 14 | 7,5 | 7,3 | 7,1 | 56 |
| 8. | 120-6500 | 1,02 | 15 | 15 | 15 | 14,8 | 14,6 | 14,4 | 22 |
| 9. | 120-7500 | 1,03 | 9 | 9 | 16 | 20,7 | 20,4 | 20,1 | 15 |
| 10. | 100-4500 | 1,04 | 10 | 10 | 17 | 18,6 | 18,3 | 18 | 24 |
| 11. | 100-4000 | 1,06 | 12 | 8 | 10 | 21,5 | 21,3 | 21,1 | 30 |
| 12. | 100-5000 | 1,02 | 15 | 12 | 12 | 6 | 5,7 | 5,3 | 11 |
| 13. | 100-6000 | 1,05 | 10 | 10 | 15 | 8,9 | 8,6 | 8,3 | 33 |
| 14. | 100-7000 | 1,01 | 9 | 15 | 14 | 24,3 | 23,7 | 23,1 | 37 |
| 15. | 120-8000 | 1,04 | 9 | 10 | 20 | 10,8 | 10,6 | 10,4 | 39 |
| 16. | 100-3000 | 1,06 | 12 | 12 | 13 | 12,7 | 12,4 | 12,1 | 10 |
| 17. | 120-5000 | 1,05 | 15 | 16 | 14 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 47 |
| 18. | 120-6500 | 1,02 | 12 | 12 | 15 | 15 | 14,5 | 14 | 12 |
| 19. | 120-7500 | 1,03 | 9 | 14 | 16 | 21,7 | 21,4 | 21,1 | 18 |
| 20. | 100-4500 | 1,04 | 10 | 15 | 17 | 3,6 | 3,3 | 3 | 51 |

# Text boxes

| № по жур- налу | Задача 1 | Задача 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приемник прямого усиления | Пара Дарлингтона |
| 2. | Приемник прямого усиления | Каскодный усилитель |
| 3. | Приемник ОМ-сигналов | Со смещением фиксированным током базы |
| 4. | Приемник АМ~ сигналов | Со смещением фиксированным напряжением Б-Э |
| 5. | Многоканальный приемник с частотным разделением какналов | Цепи смешения с температурной компенсацией |
| 6. | Многоканальный приемник с временным разделением каналов | Цепи смещения с ООС |
| 7. | Приемник прямого усиления | Усилитель с непосредственной связью между транзисторами |
| 8. | Приемник ЧМ-сигнало со следящим фильтром | Усилитель на полевом транзисторе |
| 9. | Выходное устройство для приема ЧТ | Цепи ВЧ коррекции |
| 10. | Выходное устройство для приема ДЧТ | Одноконтурный резонансный усилитель |
| 11. | Выходное устройство для приема ФТ | Резонансный усилитель с многоконтурным фильтром |
| 12. | Выходное устройство для приема ОФТ | Широкополосный УРЧ |
| 13. | Приемник АМ-ЧМ сигналов | Апериодический УПЧ |
| 14. | Структурная схема стереофонического приемника | Пара Дарлингтона |
| 15. | Профессиональное РПУ диапазона KB | Каскодный усилитель |
| 16. | Приемник импульсных РЛС | Со смещением фиксированным током базы |
| 17. | Приемник РЛС с смодулированным излучением | Со смещением фиксированным напряжением Б-Э |
| 18. | Приемник прямого усиления | Цепи смещения с температурной компенсацией |
| 19. | Приемник прямого усиления | Усилитель на полевом транзисторе |
| 20. | Приемник прямого усиления | Цепи ВЧ коррекции |

Таблица 1. Варианты задач для домашней контрольной работы по курсу «Радиотелевизионная аппаратура»